Formularz oferty

- Nazwa i adres Zamawiającego:

SPSK NR 1 PUM w Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa lodówek do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury, laktatorów elektrycznych przeznaczonych do użytku szpitalnego, boksów termicznych.

Pakiet 1 – Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury – 2 zestawy

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA:

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać/potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lodówka – 2 szt. |
| 1. | Pojemność nie mniejsza niż 150l ± 5% | TAK |  |
| 2. | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] 835 x 600 x 600 ±5% | TAK |  |
| 3. | Waga nie większa niż 51kg ±5% | TAK |  |
| 4. | Ilość półek nie mniejsza niż 3 | TAK |  |
| 5. | Zakres temperatur +0°C do +5°C ±5% | TAK |  |
| 6. | Typ drzwi - pełne | TAK |  |
| 7. | Drzwi zamykane na zamek | TAK |  |
| 8. | Urządzenie posiada wyświetlacz temperatury | TAK |  |
| 9. | Posiada alarm wysokiej i niskiej temperatury | TAK |  |
| 10. | Posiada alarm otwartych drzwi | TAK |  |
| 11. | Posiada alarm awarii zasilania | TAK |  |
| 12. | Posiada rejestrator minimalnej i maksymalnej temperatury | TAK |  |
| 13. | Posiada podtrzymanie bateryjne alarmu | TAK |  |
| 14. | Posiada system auto rozmrażania | TAK |  |
| 15. | Posiada co najmniej jeden port dostępu – Access Port | TAK |  |
| 16. | Posiada styki alarmu zdalnego | TAK |  |
| 17. | Rejestracja danych temperaturowych | TAK |  |
| 18. | Oświetlenie wewnętrzne | TAK |  |
| 19. | Drzwi prawe – możliwość zmiany na lewe podczas produkcji | TAK |  |
| 20. | Czynnik chłodniczy przyjazny środowisku | TAK |  |

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA:

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać/potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| System awaryjnego powiadamiania GSM – 2 szt. |
| 1. | Wymiary urządzenia 255x255x95 mm ±5% | TAK |  |
| 2. | Zasilanie 230V/50HZ | TAK |  |
| 3. | Zewnętrzna antena zapewniająca silny sygnał | TAK |  |
| 4. | Możliwość podłączenia ośmiu urządzeń zewnętrznych | TAK |  |
| 5. | Możliwość zdalnego sprawdzenia aktualnych warunków panujących w urządzeniu | TAK |  |
| 6. | Wbudowana bateria umożliwiająca pracę bez zasilania zewnętrznego | TAK |  |

| WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – min. 2022 | TAK |  |
| 2. | Okres gwarancji min. 24 miesiące maks. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji dla urządzenia |  |
| 3. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego . | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego – podać częstotliwość zalecanych przeglądów); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe | TAK |  |
| 6. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 2 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 5 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta / autoryzowany przez producenta na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 8. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK |  |
| 9. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK |  |
| 10. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | TAK |  |
| 11. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 2 osoby, 1 dzień) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK |  |

Pakiet 2 – Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego – 13 szt.

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA:

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać/potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz. | TAK |  |
| 2. | Praca laktatora sterowana przez kartę z chipem | TAK |  |
| 3. | Membrany tłoków zabezpieczone pokrywą dla zapewnienia pełnej higieny i bezpieczeństwa odciągania | TAK |  |
| 4. | Do wyboru dwa programy: Program INICJACJA – przeznaczony do stymulacji laktacji (dla mam wcześniaków, mam z opóźnioną laktacją, matek po szczególnie trudnych porodach) Program UTRZYMANIE – dla mam dzieci donoszonych, do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie | TAK |  |
| 5. | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia | TAK |  |
| 6. | Płynna regulacja siły ssania. | TAK |  |
| 7. | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę. | TAK |  |
| 8. | Bardzo cicha praca | TAK |  |
| 9. | Waga do 4 kg | TAK |  |
| 10. | Moduł sterujący | TAK |  |
| 11. | Wózek jezdny z blokadą kół z uchwytem na butelki oraz miejscem na przewód zasilający | TAK |  |
| 12. | Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości wraz z uchwytem do łatwego przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 13. | Statyw na 2 lub 4 butelki | TAK, podać |  |
| 14. | Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu (separacja mediów) | TAK |  |
| 15. | Wózek do zainstalowania laktatora | TAK |  |
| 16. | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia | TAK |  |

| WARUNKI DOSTAWY I SERWISU GWARANCYJNEGO | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji oferowanych urządzeń – min. 2022 | TAK - podać |  |
| 2. | Oświadczam, że oferowane produkty są fabrycznie nowe, kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). | Potwierdzić |  |
| 3. | Okres gwarancji jakości ( gwarancja) min. 24 max. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać okres gwarancji |  |
| 4. | Dostawa montaż i instalacja urządzeń / sprzętów przez upoważnionego pracownika Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego . | TAK - potwierdzić |  |
| 5. | W okresie gwarancji obowiązkowo dokonać nieodpłatnie przeglądy techniczne (nie mniej niż wynika z zaleceń i wskazań producenta, ostatni przegląd na koniec okresu gwarancyjnego); przeglądy każdorazowo potwierdzone raportem serwisowym określającym szczegółowy zakres wykonanych czynności. | TAK, podać ilość i częstotliwość przeglądów |  |
| 6. | Szczegółowy zakres przeglądów urządzeń medycznych | podać |  |
| 7. | W okresie gwarancji, po wykonaniu max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu / urządzenia wymaga się wymiany tego podzespołu / urządzenia na nowe. | TAK - potwierdzić |  |
| 8. | Czas naprawy urządzenia wynosi max. 5 dni od zgłoszenia emailem, faxem bądź tel. na wskazany numer (dotyczy dni roboczych). Termin może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia uszkodzonego elementu, jednak nie dłużej łącznie niż do 10 dni roboczych – Wykonawca ma obowiązek dostarczenia urządzenia zastępczego najpóźniej w 5 dniu roboczym od zgłoszenia. | TAK - potwierdzić |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie UE. | TAK, Podać dane adresowe |  |
| 10. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wymagane dokumenty: a) Instrukcja obsługi w języku polskim (lub przetłumaczona na język polski) w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na nośniku danych (płyta CD/DVD lub pamięć USB). b) Deklaracje zgodności dla wyrobu medycznego | TAK - potwierdzić |  |
| 11. | Wypełnione karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne na każde urządzenie, które tego wymaga. | TAK - potwierdzić |  |
| 12. | Gwarancja produkcji części zamiennych na min. 10 lat od dostawy. | TAK – potwierdzić |  |
| 13. | Instruktaż obsługowy, szkolenie dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) w miejscu użytkowania sprzętu zakończone protokołem. | TAK podać |  |
| 14. | Oświadczam, że oferowany wyrób medyczny: został zgłoszony Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub został wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, lub że dokonano powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrobie w trybie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych oraz oświadczam, że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego | Podać właściwe |  |
| 15. | Oświadczam, że oferowane w zestawie wyroby medyczne posiadają deklaracje zgodności oraz że ww. dokumenty złożę na każde żądanie Zamawiającego. | potwierdzić |  |

Pakiet 3 Boks termiczny – 1 szt.

TYP:

NR KATALOGOWY:

NAZWA PRODUCENTA:

KRAJ POCHODZENIA:

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać/potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne: 16 x 17 x 14 cm ±5% | TAK |  |
| 2. | Posiada możliwość umieszczenia wewnątrz co najmniej trzech wkładów chłodzących | TAK |  |
| 3. | Posiada uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 4. | Posiada wbudowany zamek błyskawiczny | TAK |  |
| 5. | Materiał wykonania - izolowany nylon | TAK |  |
| 6. | Utrzymuje chłodzenie do 10 godzin ±5% | TAK |  |
| 7. | Mieści min. 6 butelek 120 ml | TAK |  |

- Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ogólną kwotę ………………..zł brutto, w tym:

- cena netto to: …………………………… zł

słownie netto: …………………………………………………………………… zł

- podatek VAT: …………………………zł

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i załączenia wraz z ofertą na wykonanie zamówienia szczegółowego formularza cenowego w formie tabeli według następującego wzoru:

| L.P. | Przedmiot zamówienia/ parametry | Ilość/ jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT | Wartość netto (ilość x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (wartość netto plus wartość podatku VAT) | Wartość podatku VAT (zł) – różnica pomiędzy wartością brutto, a wartością netto | Producent/ nr katalogowy bądź jego brak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 – Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury |
| 1 | Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych, zapewniających całodzienną kontrolę temperatury | 2 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 – Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego |
| 1 | Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego | 13 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 - Boks termiczny |
| 1 | Boks termiczny | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY |  |  |  |  |

Brak szczegółowego formularza cenowego spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

- Deklaruję ponadto:

  - Termin wykonania zamówienia: ………………………………………….

  - Termin gwarancji: ………………………………………….

  - Warunki płatności: 30 dni

- Załącznikami do niniejszego formularza są:

- Katalog, broszura informacyjna, instrukcja obsługi, karta charakterystyki, bądź inny dokument w języku polskim lub angielskim potwierdzający, że oferowany produkt spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia z zaznaczeniem wszystkich  oferowanych parametrów danego produktu.

- Deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego - nie dotyczy pakiet 1 część B 
oraz pakiet 3.

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………

(pieczęć, podpis Wykonawcy)